## Slide 1
1.2 测量长度和时间

## Slide 2: 感觉并不可靠
1

## Slide 3
凭感官判断并不可靠。
紫色的线平行吗？

## Slide 4
结论：依靠测量工具进行测量更准确。

## Slide 5: 什么是刻度尺
2

## Slide 6
测量长度的工具有哪些？

## Slide 7
直尺
卷尺
三角尺
皮尺
这些常见的测量长度的工具有一个统一的名称：刻度尺

## Slide 8
有一些不常见，但更精密的测量工具分别叫：
游标卡尺（0.01mm)
螺旋测微器（0.001mm)

## Slide 9: 单位的认识及换算
3

## Slide 10
假如你的身边没有刻度尺，想用一块长木条和笔做一个刻度尺，你觉得还缺少什么？

## Slide 11
缺少一个作比较的标准量。
校准量的大小叫做单位。

## Slide 12
长度本质含义是物体长短是标准量（单位）的倍数。
比如：2米物体的含义是长度刚好是1米标准量的2倍。

## Slide 13
单位分为国际单位（基本单位）和常用单位。
长度的国际单位是：米（m）
长度的常用单位有：千米（km）、分米（dm）、厘米（cm）、微米（μm）、纳米（nm）。
μ读作（miu）

## Slide 14
小资料：
最初，法国科学家拉格朗日认为地球的经线长度是
不变的，于是他规定经线长度的一千万分之一定义为1m。
1983年国际计量大会规定：光在真空中1/299792458秒
内所经过的路程的长度定义为1m。

## Slide 15
一个人的身高 1.67( )
头发丝直径约 0.07( )
地球半径约 6400（ ）
钢笔长约 0.15( )
例：估测长度，填写上适当的单位

## Slide 16
常用长度单位之间的换算
1km=103m
1m=10dm=100cm=103mm
1mm=103μm
1μm=103nm

## Slide 17
单位之间的换算技巧
1、大单位换小单位时，乘进率。（相当于大面额钞票换小面额钞票，数量变多）
2、常用单位之间换算，先换算成米。（所有的常用单位来源于米）

## Slide 18
12cm=______ nm
解：
12dm=12×10-1m=12×10-1×109nm=1.2×109nm

## Slide 19
约1cm
测试一下：一拃的长度是多少？

## Slide 20: 认识刻度尺
4

## Slide 21
测量范围叫量程；相邻刻度线之间距离叫分度值。

## Slide 22
了解量程和分度值有什么作用？

## Slide 23
物体的长度大于量程，无法直接测量。
物体长度小于分度值，不能直接准确测量。

## Slide 24
减小分度值，
（1）可更准确测量更小长度的物体，
（2）同样长的物体，分度值更小的刻度尺的测量结果更准确。
结论：分度值越小的刻度尺，刻度尺更精密。

## Slide 25: 刻度尺的使用
5

## Slide 26
刻度尺在使用时，有哪些注意事项？

## Slide 27
刻度尺的选——根据实际需要选择，不是刻度尺越精密越好。
卷尺
皮尺

## Slide 28
刻度尺的放——刻度尺要放正，不歪斜；零刻度线对准被测物体的一端；刻度线紧贴被测物体。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 29
刻度尺的看——读数时，视线与尺面垂直。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 30
刻度尺的记——测量结果=准确值（分度值的数量）+估计值。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 31
动手操作
使用刻度尺测量作业本或物理课本的长度和宽度。

## Slide 32: 误差分析
6

## Slide 33
思考：用一把受热膨胀的钢尺测量一个物体的长度，
测量结果偏大还是偏小？

## Slide 34
误差是指真实值与测量值之间的差异。
误差偏大：测量值比真实值大。

## Slide 35
为什么会有误差？

## Slide 36
原因：
1、测量工具不够精密；
2、测量方法不科学；
3、测量者的主观因素；

## Slide 37
应对措施：
1、测量工具不够精密——选用分度值更小的工具；
2、测量方法不科学——改进方法（比如累积法）；
3、测量者的主观因素——多次测量取平均值；

## Slide 38
结论：误差不是错误，误差是不可避免的，
不可能消除，只能尽量的减小。

## Slide 39
例：某同学用刻度尺先后6次测量一物体的长度，
记录的数据分别为45.301厘米，45.89厘米，45.29厘米，45.3厘米，45.31厘米，45.31厘米，求这个物体的长度。

## Slide 40
有梦想 才有力量