## Slide 1
1.3 长度和时间测量的应用

## Slide 2: 长度的间接测量
1

## Slide 3
刻度尺是否可以测量出一张纸的厚度？

## Slide 4
由于一张纸的厚度比刻度尺的分度值小，是无法直接准确测量出一张纸的厚度的。

## Slide 5
累积法适于测量纸张的厚度。

## Slide 6
请思考：
写出用刻度尺测量纸张厚度的方法（应用累积法）。

## Slide 7
1、取书中n张纸（封面除外)；
2、将纸张叠在一起压紧，用刻度尺测量n张纸的总厚度h总；
3、每张纸的厚度
小结：物理方法应包含物理量符号和符号表达式。

## Slide 8
记录数据及数据处理的表格设计。
次数 | 纸张的数量n | 总厚度h总/cm | 一张纸的厚度h1 /cm
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 9
请写出用刻度尺测一段钢丝的直径的方法。

## Slide 10
其他间接测量长度的例子
测球的直径、圆锥的高
卡测法(辅助法、配合法)

## Slide 11
其他间接测量长度的例子
测曲线长度
截取法（以直代曲法）

## Slide 12
其他间接测量长度的例子
测较长距离的长度
滚轮法

## Slide 13
其他间接测量长度的例子
测曲折线的长度
棉线法(湿线粘贴法、化曲为直法)

## Slide 14
其他间接测量长度的例子
测量旗杆的高度
影子比例法

## Slide 15: 体积的单位及换算
2

## Slide 16
体积的基本单位：米3(m3)
1米3=103分米3=106厘米3

## Slide 17
液体的常用单位：升(L)、毫升(mL)
1升 = 103 毫升
1升=1分米 3 1 L = 1 dm3
1毫升=1厘米3 1 mL = 1 cm3

## Slide 18
一个中学生的体积约 0.05 ，合 dm3 ?

## Slide 19: 测量液体的体积
3

## Slide 20
工具：量筒或量杯

## Slide 21
认识量筒或量杯
量筒的刻度线分布均匀，量杯的刻度线下疏上密。

## Slide 22
量筒的使用方法
1、观察单位、分度值和量程
2、必须平放在水平桌面上使用
3、视线与凹液面中央最低处相平
俯视：测量值偏大

## Slide 23
请回答：这个量筒的量程、分度值、此液体的体积大小。

## Slide 24
请回答：这个量筒中液体的体积大小。

## Slide 25: 测量形状不规则 的物体的体积
4

## Slide 26
测量形状不规则石块的体积
1、用量筒取适量的水，记下此时液体的体积V1；
2、用细线拴住石块，缓慢放入量筒中，使石块全部浸没在水中。记下此时液体的体积V2；
3、待测石块的体积V石= V2- V1。
排水法测量

## Slide 27
测量V1和V2的顺序能否颠倒，有什么影响？

## Slide 28
如何测量不规则形状的木块（不吸水）的体积？

## Slide 29
当堂演练
如图甲所示，量筒中水的体积为______，将被测物体放入水中，如图乙所示，此时液面到达的位置是______，由此可知，物体的体积为______。

## Slide 30
有梦想 才有力量