## Slide 1
13.2 电路的组成与连接方式

## Slide 2
前置知识：
什么叫电流？

## Slide 3
电荷在导体中的定向移动叫电流。

## Slide 4
1、若一段时间内导体中通过的电荷量越多，电流越大。
2、物理学上规定，正电荷移动的方向为电流方向。（负电荷移动方向的相反方向为电流方向）

## Slide 5
1、电路的组成

## Slide 6
活动1 ：怎样使小灯泡发光？

## Slide 7
若想使灯泡发光，则必须将灯泡、电池连接起来组成一个回路。

## Slide 8
回路是指能让电流从电源正极出发，回到电源负极的路径。

## Slide 9
用电器
用电器是指利用电来工作的器件。

## Slide 10
电源
电源是指供电的器件。

## Slide 11
通过导线将电源、用电器、开关等组成的回路称为电路。

## Slide 12
蓄电池一定是电源吗？
放电时，是电源；
充电时，是用电器。

## Slide 13
2、通路、断路

## Slide 14
电路是不是只能是一条路径吗？
电路也可能是多条路径，形成网络形状。

## Slide 15
无论是一条路径，还是多条路径，若电路中每条路径都是有电流通过(处处相通)，称为通路。

## Slide 16
如何判断电路是处处相通的？

## Slide 17
处处相通的3个前提条件：
1、用电器、电源是接好了的：用电器、电源的两个接线柱都接入电路中。
2、用电器是正常的。（比如，灯丝没有断）。
3、开关是闭合的。

## Slide 18
图中的用电器已经接好吗？

## Slide 19
如果导线没接好（导线断裂、松脱），或是开关断开、或灯丝断了，致使电路中的用电器无法工作，叫做开路或断路。

## Slide 20
开路或断路是一种故障电路。
下面电路中，闭合开关前电路是断路吗？

## Slide 21
1、所有用电器是否都接入到电路中（两个接线柱都有接线）。
2、从电源正极出发，不考虑短路，对于每个用电器，是否都存在一条电流路径回到负极。
判断断路的方法——流向法

## Slide 22
课堂过招
1、如图，灯泡良好。
（1）此时此刻的整个电路是否是通路？
（2）闭合S1，整个电路是通路吗？
（3）闭合S1和S2，整个电路是通路吗?

## Slide 23
课堂过招
2、如图，整个电路是通路吗？（灯泡良好）

## Slide 24
3、什么是短路

## Slide 25
如图，在正常发光的灯泡L1的两端用一根导线连接，会出现什么现象？
L1
L2

## Slide 26
用导线连接在用电器两端，导致电流没有通过用电器，这种现象称为短路。
L1
L2

## Slide 27
之所以电流没有通过被导线短接的用电器，是因为电流总是沿着对电流阻碍作用小的路径通过。
L1
L2

## Slide 28
当导线接在电源两端，将导致电路中的所有用电器中没有电流通过，这也是一种短路现象，称为电源短路。
L1
L2

## Slide 29
将导线接在开关两端，这是不是一种短路？
L1
L2

## Slide 30
将导线接在开关两端，作用相当于闭合了开关。

## Slide 31
短路
因为导线的短接，造成部分或全部用电器无电流通过的现象。

## Slide 32
短路的分类
1、导线接在电源两端——电源短路。
所有用电器没有通过电流，电流由电源正极直接进入负极。
2、导线接在部分电路两端——用电器短路。
部分用电器没有通过电流。

## Slide 33
对于电路中只有一个用电器的电路，用电器短路也是电源短路。

## Slide 34
短路的危害

## Slide 35
电源短路：烧坏电源和导线，甚至引发火灾。

## Slide 36
用电器短路：容易产生烧毁其他用电器。

## Slide 37
思考：电路的每个元件都接入到电路中去了，闭合开关后，电路是否一定是通路？

## Slide 38
短路与通路的联系和区别
（1）共同处：元件都是全部接入到电路中了。
（2）不同处：短路并不是处处相通。
L1
L2

## Slide 39
1、拆除所有用电器，电源正极与负极仍能相通，这是电源短路。
2、拆除电源，用电器两端仍能相通，这是用电器短路。
怎样判断短路现象——拆除法

## Slide 40
课堂过招
2、下列的电路连接，哪些是通路、断路及短路？

## Slide 41
课堂过招
2、下列的电路连接，哪些是通路、断路及短路？

## Slide 42
课堂过招
2、下列的电路连接，哪些是通路、断路及短路？

## Slide 43
4、电路的连接方式

## Slide 44
若电路中只有一个用电器有电流通过，只有一个用电器工作，称为简单电路。

## Slide 45
试分析，这个电路是简单电路吗？

## Slide 46
结论：若电路中有多个用电器，但只有一个用电器工作，也是简单电路。

## Slide 47
如果是两个用电器，我们将如何将它们接入电路中，并做到处处相通呢？

## Slide 49
方式一：将两个用电器首尾顺次相连。

## Slide 50
器材元件首尾顺次相连的连接方式叫做串联。
开关串联
用电器串联
电源串联

## Slide 51
这种连接方式算不算用电器串联？

## Slide 52
由用电器串联组成的电路叫做串联电路。

## Slide 53
串联电路具有什么特点？

## Slide 54
串联电路的特点
1、只有一条电流路径；
2、改变电路中开关的位置，始终都控制整个电路；
3、一个用电器断开，其他用电器不工作。
（拆除法可判断电路是否是串联电路）

## Slide 55
下列电路的连接方式是不是串联电路？

## Slide 56
课堂过招
3、试分析，若只闭合S1，下图是什么电路？再闭合S2呢？

## Slide 57
方式二：将两个用电器并列连接。

## Slide 58
器材元件并列连接的连接方式叫做并联。
开关并联
用电器并联
开关与用电器并联
【所谓并列连接，是指首首相接，尾尾相接的连接方式】

## Slide 59
由用电器并联组成的电路叫做并联电路。
分点
合点

## Slide 60
找一找这些图中的分合点

## Slide 61
如何找到干路和支路？
1、先找到分合点。
2、分合点之间，电源所在的电路部分一定是干路。

## Slide 62
下列电路的连接方式是不是并联电路？

## Slide 63
判断并联电路的技巧
1、流向法（首首相接，尾尾相接）。
2、拆除法（拆掉A用电器，B用电器仍亮；再拆除B用电器，A用电器，则电路属于并联）

## Slide 64
大拆判短，小拆判串并。

## Slide 65
并联电路具有什么特点？

## Slide 66
并联电路的特点
1、有多条电流路径，分为干路与支路；
2、用电器断开，不影响其他用电器工作。
3、分合点总是分别在用电器的两侧。
4、开关在干路和支路上起的作用是不同的。

## Slide 67
课堂过招
4、请判断下面电路图是否是并联电路，如果不是，你将如何改正？

## Slide 68
课堂过招
5、请改动或增删导线，能否把串联电路变为并联电路。

## Slide 69
串联电路与并联电路的开关
1、如果开关控制整个电路：开关要么在串联电路上，要么开关在并联电路的干路上；
2、如果开关只控制某个用电器：开关要么在串联电路上与某个用电器并联，要么在并联的支路上。

## Slide 70
5、电路图的画法

## Slide 71
实物图
电路图

## Slide 72
一些电路元件符号
电池

## Slide 73
一些电路元件符号
灯泡
开关

## Slide 74
1、元件位置安排要适当，分布要均匀。
2、整个电路图最好呈长方形，导线要横平竖直。
3、元件不要画在拐角处。
4、最好按顺序从正极依次画到负极。
怎样画电路图

## Slide 75
电源
电灯
开关
这个实物图的电路图如何画？

## Slide 78
如何画串联电路的电路图？

## Slide 79
L1
L2
S

## Slide 80
课堂过招
5、请根据实物图，画出电路图

## Slide 81
如何画并联电路的电路图？

## Slide 82
1、根据分合点，分清干路与支路。
2、判断开关是在干路还是支路，方法有（分合法、单线法，重叠法，拆除法）。
3、按实物顺序，在三个横线上标出相应的电路元件符号。
4、横平竖直连接导线。
如何画并联电路图？

## Slide 83
如何找到干路和支路？
1、找到分合点，找到支路。
2、分合点之间，电源所在的电路部分一定是干路。

## Slide 84
如何判断开关是在干路上还是支路上？
1、从电源正极或负极出发，遇分合点， 根据一进两出或二进一出可判断开关是否在干路。【分合法】

## Slide 85
如何判断开关是在干路上还是支路上？
2、若开关与电源之间只有一根导线，则开关一定在干路上。【单线法】
S3与电源间只有一根导线
S2与电源间只有两根导线

## Slide 86
如何判断开关是在干路上还是支路上？
3、针对每个用电器，画一条电流路径，若开关在电流路径的重叠部分，是它一定在干路。【重叠法】

## Slide 87
如何判断开关是在干路上还是支路上？
4、拆除某个开关，若所有用电器都不能工作，则它在干路上。【拆除法】

## Slide 88
干路：-电源+、S1
支路1：L2、S2
支路2：S1、L1

## Slide 89
课堂过招
6、请根据实物图，画出电路图

## Slide 90
课堂过招
7、请根据实物图，画出电路图

## Slide 91
6、根据电路图连接实物图

## Slide 92
1、在电路图中任选一条支路，将这个支路的元件与干路的元件用线条连接好。
2、根据电路图在实物中找出分合点，将回路以外的元件按照电路图中的顺序在实物图的分合点之间连好。
怎样连接实物图——先通后补法

## Slide 93
课堂过招
8、请根据电路图，连接实物图。

## Slide 94
对于并联电路，每次都从电源正极出发，分别沿不同的路径回到负极。
怎样连接实物图——多环法

## Slide 95
课堂过招
9、请将下列元件连接为并联电路，其中S开关在干路上，S1与L1在同一支路上，S2与L2在同一支路上。
（提示：先画电路图）

## Slide 96
7、判断电路是否有故障

## Slide 97
判断电路是否有故障

## Slide 98
1、拆除所有用电器，电源正极与负极仍能相通，这是电源短路。
2、拆除电源，用电器两端仍能相通，这是用电器短路。
怎样判断短路现象——拆除法

## Slide 99
找出下面电路连接图中的错误和不足。

## Slide 100
8、判断电路的连接方式

## Slide 101
1、闭合S1、S3，断开S2时，灯L1、L2_______（选填“串联”与“并联”）
2、闭合S2，断开S1、S3时，灯L1、L2_______（选填“串联”与“并联”）

## Slide 102
通路时，拆除一个用电器，另一个不亮时是串联，另一个仍亮是并联。
怎样判断连接方式——拆除法

## Slide 103
判断连接方式的口诀
流向判通、大拆判短、小拆判串并。

## Slide 104
课堂过招
10、如图所示电路的分析，正确的有（ ）
①当断开S1、S2，闭合S3时，L1与L2为串联；
②当断开S3，闭合S1、S2时，L1与L2为并联；
③当断开S1，闭合S2、S3时，L1与L2为串联；
④不能同时闭合S1、S2、S3。

## Slide 105
课堂过招
11、下列说法正确的是（ ）
A．L1、L2、L3是串联
B．L1、L2、L3是并联
C．L1、L2是串联，L2、L3是并联
D．L1、L2并联，电键K闭合后，L3不亮

## Slide 106
8、本节课的内容小节

## Slide 107
1、短路的危害
（1）电源短路：烧坏电源和导线，甚至引发火灾。
（2）用电器短路：容易产生烧毁其他用电器。

## Slide 108
2、怎样判断短路——拆除法
拆除电源判定是否用电器短路；
拆除所有用电器判定是否电源短路。

## Slide 109
3、并联电路的特点
（1）分干路与支路；
（2）用电器互不影响，
（3）开关的位置不同，开关作用不同。

## Slide 110
4、怎样画电路图——元件分布要均匀、导线要横平竖直。
5、怎样画并联电路图——分清干路与支路、
判断开关是在干路还是支路、在三个横线上标出相应的电路元件符号、横平竖直连接导线。
6、怎样连接实物图——先通后补法和多环法。

## Slide 111
7、判断电路故障及连接方式的口诀
流向判通、大拆判短、小拆判串并。

## Slide 112
学习，永远不晚。