## Slide 1
13.3 怎样认识和测量电流

## Slide 2
前置知识：
什么叫电流？

## Slide 3
电荷在导体中的定向移动叫电流，用符号 I 表示。

## Slide 4
1、灯泡亮度与电流大小

## Slide 5
如图，闭合开关后，灯泡会发光，说明了什么？

## Slide 6
灯泡发光，说明有电流通过灯泡中的灯丝。

## Slide 7
同一灯泡，若亮度不同，说明了什么？

## Slide 8
同一灯泡，若亮度不同，说明通过灯泡的电流不同。
结论：同一灯泡，灯泡越亮，电流越大。

## Slide 9
电流的大小是以什么单位来衡量的？

## Slide 10
电流大小的单位叫安培，简称为安，符号是A。
常用单位有：毫安mA，微安μA
安培 （Ampere 1775-1836)
拓展：安培首先提出安培定律，并首先发明了能测定电流大小的电流计。

## Slide 11
拓展：当导体中电流的大小为1A时，意味着1秒内通过导体横截面的电荷数量为1库仑。
1库仑=6.24×1018个电荷

## Slide 12
电冰箱 1A
电饭煲 5A
台灯 0.2A

## Slide 13
2、观察电流表

## Slide 14
电流的大小可以通过仪器测量，该仪器称为电流表，又称安培表。
元件符号

## Slide 15
观察电流表，试回答下列问题：
1、你怎样知道它是电流表？
2、它的零刻度线在哪里？
3、它有几个接线柱？

## Slide 16
观察电流表，试回答下列问题：
4、怎样使用接线柱？
5、当使用标有“－”和“0.6”两个接线柱时，量程是多大？分度值是多大？

## Slide 17
观察电流表，试回答下列问题：
6、当使用标有“一”和“3”两个接线柱时，量程是多大？分度值是多大？

## Slide 18
电流表如何读数？

## Slide 19
课堂过招
1、指针位置不动，变换量程，示数相差多少？
0
1
2
3
A
0.2
0.4
0.6
0

## Slide 20
3、电流表的使用方法

## Slide 21
电流表的正确使用方法
1、电流表应串联在电路中；
试试，画出电路图

## Slide 22
电流表的正确使用方法
1、电流表应串联在电路中；
2、电流从电流表的正接线柱流入，从负接线柱流出。

## Slide 23
电流表的错误使用方法及后果
1、若与用电器并联——造成用电器短路。
原因：电流表对电流的阻碍跟导线一样都很小，所以，电流表与用电器并联，会造成用电器短路。

## Slide 24
电流表的错误使用方法及后果
2、电流表的接线接反了——电流表的指针反向偏转。

## Slide 25
4、电流表的注意事项

## Slide 26
1、闭合开关前，应检查指针是否指零，如有偏差需先校零。
电流表反向偏转的原因：闭前反偏未校零；闭后反偏因接反。

## Slide 27
2、用试触法来选择量程。
试触后，若出现这么几种情况，请分析原因：
1、指针不动；
2、指针反向偏转；
3、指针几乎没动，或偏转了一点点；
4、指针偏转到最右边。

## Slide 28
3、绝对不允许不经过用电器而把电流表直接接到电源的两极上。
否则造成电源短路，这样会烧坏电流表和电源。

## Slide 29
分析技巧：电流表看成导线；大拆判短。
试分析：下图中电流表的使用是否有问题？

## Slide 30
试分析：电流表测量通过小灯泡的电流的实物图，其中的三处错误是：

## Slide 31
课堂过招
2、试分析电流表在使用过程中出现的问题

## Slide 32
5、电流表测量对象的分析

## Slide 33
电流表与电源串联在同一路径上——用于测量电源输出的总电流。

## Slide 34
电流表与用电器串联在同一路径上——用于测量通过用电器的电流。

## Slide 35
你能识得下图中的电流表测哪条路径的电流吗？
分析技巧：分合法

## Slide 36
课堂过招
3、试分析电流表测哪条路径的电流，并画出相应的电路图。

## Slide 37
课堂过招
4、试分析电流表测哪条路径的电流，并画出相应的电路图。

## Slide 38
4、小结

## Slide 39
 | 量程 | 分度值 | 备注
大量程 | 0—3A | 0.1A | 大量程是小量程的5倍
小量程 | 0—0.6A | 0.02A | 
1、电流表：

## Slide 40
2、使用电流表的四点注意事项
序号 | 正确使用电流表
1 | 电流表应串联在电路中，使用前校零
2 | 电流从正接线柱流进，负接线柱流出
3 | 电流表有两个量程，用试触法选择量程 （0—0.6A 0—3A）
4 | 电流表不能与电源直接相连

## Slide 41
学习，永远不晚。