## Slide 1
15.2 认识电功率

## Slide 2
1、什么是电功率

## Slide 3
两个亮度不同的灯泡，在相同时间内，哪个灯泡消耗的电能更多？

## Slide 4
相同时间内消耗电能更多的灯泡，说明该灯泡消耗电能的速度_______，或者说电流通过该灯泡时做功的速度______。

## Slide 5
电功率
当用电器在相同时间内消耗的电能越多，即用电器消耗电能越快或电流做功越快，我们称该用电器工作的电功率越大。

## Slide 6
灯泡的亮度是由灯泡工作时的_________决定的。

## Slide 7
哪个做功做得比较快?
观察与思考
洗衣机半小时做功180000J
电流通过公共电车2s做功120000J

## Slide 8
在物理学中，把电流在某段时间内所做的电功的多少跟做功的时间的比，叫做电功率，用符号 P 表示。

## Slide 9
电功率的单位
国际制单位：焦/秒（J/s）和瓦特【瓦】（W）
常用单位：千瓦（kW）

## Slide 10
例题：1 度电可以供 40 W 的灯泡工作多长时间？

## Slide 11
该公式用来计算电功（消耗电能）的大小，用途很大。

## Slide 12
例题：某液晶电视的电功率是 150 W，每天使用3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）

## Slide 13
两个灯泡的铭牌中的28W和7W，分别表示什么？
两个灯泡正常工作时，哪个灯泡更亮？

## Slide 14
思考：某电饭煲工作时的电功率为650W表示什么？
表示该电饭煲正常工作时，每秒消耗650焦的电能。

## Slide 15
2、探究灯泡的电功率跟哪些因素有关

## Slide 16
提出问题
探究灯泡工作时的电功率与什么因素有关？

## Slide 17
猜想与假设
灯泡工作时的电功率可能与电压、电流有关。

## Slide 18
01
多个因素（电压、电流）
02
控制变量法
03
实验分两次 （1）当电压一定，探究电功率与电流有关； （2）当电流一定，探究电功率与电压有关。
04
实验（1）采用两灯并联
实验（2）采用两灯串联
05
器材：选用两个规格不同的灯泡。
设计实验与制定计划

## Slide 19
设计实验与制定计划
 | 发光情况 | 电流/A
“2.5V 0.3A”灯泡 |  | 
“3.8V 0.3A”灯泡 |  | 
 | 发光情况 | 电压/V
“2.5V 0.3A”灯泡 |  | 
“3.8V 0.3A”灯泡 |  | 
两灯电压一定时（电压）
两灯电流一定时（串联）

## Slide 20
×
A2
A1
×
L1
L2
S
进行实验与收集证据
通过小灯泡的亮度来判断灯泡电功率的大小。

## Slide 21
×
×
V1
V2
L1
L2
S
进行实验与收集证据

## Slide 22
分析与论证
电压一定时，电流越大，电功率就越大。
电流一定时，电压越大，电功率就越大。

## Slide 23
精确的实验表明
电功率等于电压跟电流的乘积。
1W =1V·A
思考：电功率的单位有多少种形式的国际制单位？

## Slide 24
例题：两只电灯接在3V的电源两端，通过L1电流为0.2A，L1两端的电压为1V，则L1消耗的电功率和电路消耗的总功率分别是多少？
L1
L2

## Slide 25
3、电功率公式的拓展

## Slide 26
P=UI与欧姆定律I=U/R的结合的推导

## Slide 27
例题1：若该小灯泡两端的电压为8V，小灯泡的电阻为4Ω，则小灯泡的电功率为多少？
例题2：某用电器接在２４Ｖ的电路中消耗的功率为１２Ｗ，该用电器的电阻为多少？

## Slide 28
总电功率的两种求法
（无论串联、并联）

## Slide 29
例题：教室里并联着10只规格是“220V 40W”的日光灯，这些灯全部正常发光时，总电流等于多少？

## Slide 30
电功
（无论串联、并联）

## Slide 31
3、跟电功率公式有关的计算

## Slide 32
电学12个物理量
（每个元件都有4个物理量）
R2
R1
S
I
U
U1
U2
I1
I2
R总
R1
R2
S
U
U1
U2
I1
I2
I
R总
P总
P总
P2
P1
P2
P1

## Slide 33
12个物理量的相关公式
（每个物理量至少都有4个公式求解）
物理量 |  | 欧姆定律 | 串联电路特点 | 并联电路特点 | 电功率公式
电源电压U | 用电器电压U1 |  |  |  | 
电路电流I | 用电器电流I1 |  |  |  | 
总电阻R | 用电器电阻R1 |  |  |  | 
总功率P | 用电器电功率P1 |  |  |  | 

## Slide 34
12个物理量求解方法
（2种电路，3套方法，12个公式，12宫图，知三求九）
P= | U= | I= | R=
P1= | U1= | I1= | R1=
P2= | U2= | I2= | R2=

## Slide 35
例题1：电源电压为3 V，闭合开关S后，电流表示数为0.2 A，R1两端的电压为1 V，请求出其他9个物理量。
R1
R2
S
A
P= | U= | I= | R=
P1= | U1= | I1= | R1=
P2= | U2= | I2= | R2=

## Slide 36
例题2：已知R2=15Ω，闭合开关S后，电流表A1，A2的示数分别为0.5A，0.2A，请求出其他9个物理量。
P= | U= | I= | R=
P1= | U1= | I1= | R1=
P2= | U2= | I2= | R2=

## Slide 37
课堂过招
（大练90页12题）如图所示，电源电压为6V，电阻R1的阻值是10Ω,闭合开关后，电压表示数为2V，求:
（1）电阻R2的阻值。（2）电阻R1消耗的电功率。
P= | U= | I= | R=
P1= | U1= | I1= | R1=
P2= | U2= | I2= | R2=

## Slide 38
4、电功率与电阻的分配关系

## Slide 39
电功率与电阻的分配关系
R1
R2
S
U
U1
U2
P2
P1
串联电路
定性结论：串联电路，电阻大的，分得的电压多，则电功率大。
定量结论：串联电路（或电流一定），两用电器的电功率之比，等于它们的电阻之比。

## Slide 40
电功率与电阻的分配关系
R2
R1
S
I
I1
I2
P2
P1
并联电路
定性结论：并联电路，电阻大的，通过的电流小，则电功率小。
定量结论：并联电路（或电压一定），两用电器的电功率之比，等于它们的电阻倒数之比。

## Slide 41
例题1：将标有“12V 0.5A”的L1和“6V 1A”的L2串联在电路中，闭合开关后，求出它们工作时的电压，电流，电功率之比。
S
L1
L2

## Slide 42
例题2：将标有“12V 0.5A”的L1和“6V 1A”的L2并联在电路中，闭合开关后，求出它们工作时的电压，电流，电功率之比。
S
L1
L2

## Slide 43
口诀：
串联，阻大压大功率大；
并联，阻大流小功率小。

## Slide 44
练习：A1的示数是A2示数的3倍，两个电阻的电流分别是I1,I2，电压分别是U1,U2，电功率分别是P1,P2，相同时间内做的功分别为W1,W2。试分别求出它们的比值。

## Slide 45
5、求解电路电功率的最大值与最小值

## Slide 46
解题思路
欲求电路功率极值——先求电路电流极值是关键
（1）电路电流最大值——所有元件允许的最大电流值的比较；
（2）电路电流最小值——滑阻铭牌值和滑阻电压表最大量程分别求出的电流最小值的比较。

## Slide 48
口诀
流大率大，元件之流比大，滑之铭表拼小。

## Slide 49
V
A
R
L
例题1：将标有“2W 4V”的灯泡L和“12Ω 0.5A”的电阻R串联在电源电压为6V电路中，电压表的量程是0~3V，电流表的量程是0~0.6A，闭合开关后，它们工作时电路功率的最大值和最小值。

## Slide 50
V
A
R
L
例题2：将标有“2W 4V”的灯泡L和“12Ω 0.5A”的电阻R串联在电源电压为6V电路中，电压表的量程是0~3V，电流表的量程是0~0.6A，闭合开关后，它们工作时电路功率的最大值和最小值。

## Slide 51
学习，永远不晚。