## Slide 1
17.1 17.2 关于电动机转动的猜想和探究

## Slide 2
1、什么是电动机

## Slide 3
电动机就是人们通常所指的马达、电机。
电动机是指能将电能转化为机械能的动力机器。

## Slide 4
日常生活和生产中那些地方用到了电动机？
电动自行车
洗衣机
电风扇

## Slide 5
2、电动机的结构

## Slide 6
模型电动机
三相异步电机

## Slide 8
电动机的主要部件：
定子(磁体) 和 转子(线圈)
注：模型电动机的磁体是永磁体；工业用电动机的磁体是电磁体。

## Slide 9
比亚迪海豹款电动汽车
日本工程师对海豹款电动汽车的拆解过程——对前电机的分解
转子
定子

## Slide 10
大疆精灵4无人机的结构
转子
定子

## Slide 11
3、观察模型电动机的转动情况

## Slide 12
模型电动机、电源和开关
电路图

## Slide 13
如果电动机不转，不转的因素是什么？

## Slide 14
改变线圈中电流方向，线圈转动方向是否改变？

## Slide 16
4、关于电动机为什么会转动的猜想

## Slide 17
复习：下列实验是研究什么问题的吗？
磁体对电流作用

## Slide 18
猜想与假设
电动机的转动可能与________和______有关。磁场可能会对通电线圈产生___________而使线圈转动。

## Slide 19
5、探究电动机的转动原理

## Slide 20
１、线圈的简化：
２、磁体：
一组线圈
一个线圈
一段导线
线圈组
对复杂事物进行简化，是一种常用的思路和方法。
采用蹄形永磁铁。

## Slide 21
探究磁场对通电导体的作用的实验装置图

## Slide 22
探究磁场对通电导体的作用的实验装置图

## Slide 23
探究磁场对通电导体的作用

## Slide 24
结论：
通电导体在磁场中受到力的作用，力的方向与电流方向、磁场方向有关。

## Slide 25
拓展：通电导体在磁场中受到的力的方向与电流方向，磁场方向的关系可用左手定则判断。

## Slide 26
6、探究磁场对通电线圈的作用

## Slide 27: 通电线圈在磁场中的受力情况分析

## Slide 28
以ab边为分析对象

## Slide 29
ab靠惯性越过平衡位置，如果不改变ab中的电流方向，线圈的ab边最终还要返回平衡位置。

## Slide 30
结论：
通电线圈在磁场中受到力的作用而往复运动，并不能连续转动。

## Slide 31
怎样才能使线圈继续转动下去？

## Slide 32
换向器

## Slide 33
换向器：两个半圆环

## Slide 34
换向器：当ab越过平衡位置， 能及时改变ab中的电流方向。

## Slide 36
课堂过招
1、当线圈转过平衡位置时通过线圈里的电流为0，但线圈仍可转动，其原因是( )
A.由于线圈的重力作用 B.线圈具有惯性
C.由于换向器的作用 D.受磁场力的作用

## Slide 37
学习，永远不晚。