## Slide 1
17.3 发电机为什么能发电

## Slide 2
1、认识发电机

## Slide 3
模型发电机
定子（磁体）
转子（线圈）

## Slide 4
柴油发电机(小型）
定子（线圈）
转子（磁体）

## Slide 5
大型发电机由于电流较大，所以不能使用电刷，一般采用线圈不动、磁体（电磁铁）旋转的方式来发电。

## Slide 6
水力发电机组
定子（线圈）
转子（磁体）

## Slide 7
中国自主研发巨无霸的SL5000海上风力发电机群
Notes: 4亿人民币的电能，这相当于上海一天的用电总量。简直就是“印钞机”，6年前，中国风电装机容量超越美国成为世界第一风电大国。

## Slide 8
火力发电机组
核发电机组

## Slide 9
2、探究电磁感应现象

## Slide 10
什么叫切割磁感线？

## Slide 11
让导体在磁场中分别做竖直运动，水平运动和斜向运动，哪种情况能使导体中产生感应电流？

## Slide 12
探究电磁感应现象的实验过程及现象

## Slide 13
感应电流方向：
1、与导体切割磁感线的运动方向有关；
2、与磁场方向有关。

## Slide 14
结论
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生感应电流，这种现象叫电磁感应现象。

## Slide 15
阅读：法拉第的伟大发现——发电机发明之父
法拉第（英国人，1791-1867年）
第一台圆盘式发电机

## Slide 17
发生电磁感应的必要条件：
1、导体切割磁感线；
2、电路闭合，但只有部分导体在磁场之中；

## Slide 18
3、动圈式话筒工作原理

## Slide 20
4、交流发电机的工作原理

## Slide 21
交流发电机的工作原理

## Slide 22
课堂过招
1、蹄形磁体附近的导体与灵敏电流计组成闭合电路，如图所示，现将该导体竖直向上快速移动（沿图示箭头方向），电路中____（选填“有”或“无”）感应电流产生。

## Slide 23
学习，永远不晚。