## Slide 1
18.1 家庭电路

## Slide 2
1、家庭电路基本组成

## Slide 3
火线
零线

## Slide 4
家庭电路基本组成
进户线、电能表、总开关、保险设施、插座、开关、用电器。

## Slide 5
1、进户线
家庭电路中的两根电线，一根叫______线，另一根叫_____线。火线和零线之间有______伏的电压，零线和地之间_______电压。
进户线

## Slide 6
如何辨别火线与零线？

## Slide 7
笔尖金属体
高值电阻
氖管
弹簧
笔尾金属体
测电笔的构造

## Slide 8
辨别火线与零线
手应接触笔尾金属体

## Slide 9
手为什么要接触笔尾金属体？
如果被测的是火线，则火线与测电笔的金属笔尖，高值电阻、氖管、金属笔尾、人体、大地形成回路，就会形成微弱电流，氖管就会发光。如果被测的是零线，就不能形成电流，氖管不亮。

## Slide 11
利用测电笔进行电路故障分析
测电笔插入插座双孔后，氖管均发光。

## Slide 12
2、电能表：
电能表上有_____根导线与其连接，如何连接？
1,3进;2,4出
1
2
3
4

## Slide 13
3、总开关：
1）闸刀开关的作用
  接通和切断电路
2）闸刀开关安装时的应该怎样放置?
静触头一定要在上边
电源线
静触头
动触头

## Slide 14
4、保险设施——熔断器与空气开关
熔断器内装有_________:
保险丝作用：______________________________________
电路中电流过大时，保险丝自动熔断。
熔断器
空气开关

## Slide 16
如何选择保险丝？
1、一般由电阻率大、熔点较低的铅锑金属合金做成的。切勿用铜丝或铁丝替代保险丝。
2、我们在选择保险丝时，应使它的额定电流等于或略大于电路中的最大正常工作时的电流。

## Slide 17
5、插座及插头：
“左零右火上接地”
“左零右火”

## Slide 18
什么是漏电？
火线与金属外壳接触，使得金属带电的现象。

## Slide 19
同是漏电，为何反差如此大？

## Slide 20: 家用电器的外壳接地的好处
如果外壳用导线接地，当火线与外壳接触（漏电），则火线与大地之间形成了电流通路，人体即使接触外壳时也没有危险了。

## Slide 21: 三脚插头的作用

## Slide 22: 插头中的地线插脚要比其他两根长一些？
三脚插头插上电源插座时，金属外壳先接地，后接通电源；
插头从插座中拔出时，导电脚先与电源断开，接地脚后断开；
这样使用即使漏电的电器也不会触电。

## Slide 23
注意：三脚插头不能防止漏电，但可防止因漏电而发生的触电。

## Slide 24
6、用电器——灯泡：
螺旋套接零线，锡块接火线

## Slide 25
1、插座和用电器并联；
2、各用电器之间并联；
3、用电器和控制它的开关之间是串联的，且为了安全起见，火线先接开关再接用电器。
你有什么发现？

## Slide 26
1、把下图中的开关、灯泡及三孔插座按家庭电路规则连入电路．
课堂过招

## Slide 27
2、哪种接法正确
课堂过招

## Slide 28
3、小新家里各用电器工作时的电流值如下：一台电脑：1 A，所有电灯共0.8A；空调:7A；冰箱:0.5A；电视机:0.5A；请你帮我选择保险丝 ( )
A、额定电流是40A的保险丝
B、额定电流是1.5A的保险丝
C、额定电流是10A的保险丝
D、额定电流越大越好的保险丝
课堂过招

## Slide 29
学习，永远不晚。