## Slide 1
6.5 杠杆
沪粤版
浙江大学图书馆

## Slide 2
认识杠杆
在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒叫做杠杆。

## Slide 3
杠杆不一定是直的。

## Slide 4
跷跷板是一种杠杆。
跷跷板为什么保持水平平衡？

## Slide 5
实验探究杠杆平衡条件
1、首先调节杠杆两端的螺母,使杠杆处于水平平衡状态，如下图。
平衡螺母
左低右调
右低左调

## Slide 6
实验步骤：
2、接着在杠杆的两边分别挂上数量不同的钩码，调节钩码的位置，使杠杆重新处于水平平衡，记录L1，L2。
实验序号 | 左边 |  | 右边 | 
 | F1/N | L1/m | F2/N | L2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
L1
L2
F1
F2

## Slide 7
实验步骤：
3、接着用弹簧测力计斜向上拉动，使杠杆重新处于水平平衡，记录L1，L2。
L1
L2
L1
L2
力臂：支点到作用线的垂直距离。

## Slide 8
力臂的作法
(4)标出力臂; (垂线段就是力臂）
(3)经支点作力的作用线的垂线段;
(2)延长力的作用线;
(1)找支点;
F1
O
L1
L2
F2

## Slide 9
实验结论：
杠杆平衡条件是动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂。
F1L1=F2L2

## Slide 10
实验反思
1、什么是杠杆平衡？

## Slide 11
实验反思
2、使杠杆处于水平位置平衡的目的是什么？
目的：便于在杠杆上直接读出力臂的大小。
目的：消除杠杆自重对实验的影响。

## Slide 12
例题：如图，大人重750N，小女孩重250N。当大人坐在与跷跷板的转轴距离为0.5m处，小女孩应该坐在哪里才能使跷跷板水平平衡？
F1
F2
O
L1
L2
F2=750N,
L2=0.5m,
F1=250N
解:
答:小女孩应该坐在离转轴1.5m处.

## Slide 13
F1
F2
动力臂L1
阻力臂L2
O
省力杠杆
由 F1L1=F2L2
∵L1>L2
∴F1< F2
这是省力杠杆
优点：省力
缺点：费距离

## Slide 14
F2
F1
动力臂L1
阻力臂L2
O
费力杠杆
由 F1L1=F2L2
∵L1<L2
∴F1> F2
这是费力杠杆
优点：省距离
缺点：费力

## Slide 15
o
动力臂L1
阻力臂L2
由 F1L1=F2L2
∵L1=L2
∴F1= F2
这是等臂杠杆
等臂杠杆

## Slide 16
杠杆的分类

## Slide 17
杠杆的分类

## Slide 18
杠杆的分类

## Slide 19
古时杠杆

## Slide 20
人体杠杆

## Slide 21
1、如图的简单机械，属于省力杠杆的是（ ）
B
A.吊车吊臂 B.撬棒 C.筷子 D.钓鱼竿

## Slide 22
2、图中开瓶器开启瓶盖时可抽象为一杠杆,不计自重。能正确表示它工作示意图的是（ ）
B

## Slide 23
感
学习全力以赴，未来必不辜负
THASNKS
谢