## Slide 1
6.6 滑轮
沪粤版
浙江大学图书馆

## Slide 2
生活中滑轮

## Slide 3
滑轮的结构
轮
轴
框
挂钩

## Slide 4
动滑轮和定滑轮

## Slide 5
动滑轮和定滑轮

## Slide 6
定滑轮的好处
结论：使用定滑轮不省______,但可以改变施力的________。

## Slide 7
使用定滑轮时的理论分析
G
F
G
F
定滑轮实质是一个等臂杠杆。

## Slide 8
动滑轮的好处
结论：使用动滑轮可以省力，但不能改变拉力的方向。
注：动滑轮省一半的力是理想情况（忽略滑轮重和摩擦），且拉力方向必须是竖直向上。

## Slide 9
若忽略摩擦，绳重，动滑轮的自重，拉力的大小接近于物重的一半，即 F= 1/2 G物
若要考虑动滑轮的重量，则 F= 1/2 （G物+G动）

## Slide 10
G
F
G
F
动滑轮实质是一个动力臂是阻力臂2倍的杠杆。
使用动滑轮时的理论分析

## Slide 11
G
F
G
F
动滑轮实质是一个动力臂是阻力臂2倍的杠杆。
使用动滑轮时的理论分析

## Slide 12: 若拉力F沿斜上方拉，F= G物吗？
1
2
F2
F1
G
L1
L2
O
F1/
L1/
∵动力臂L1减小
∴动力F增大
要使动滑轮省一半的力，必须使绳子沿竖直方向拉。

## Slide 13: 想想做做
图中三个力的大小关系为
F1<F2<F3
F3
F1
F2

## Slide 14
滑轮组——既可改变拉力方向，又可省力
什么是绳子的自由端和固定端?
什么是绳子的股数？

## Slide 15
使用滑轮组时拉力与物重的关系
组成如下图的滑轮组，并测出拉力F和钩码的重力G，填入下表中。
实验 | 钩码重力G/N | 测力计拉力F/N | 绳子股数n
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验表明：使用滑轮组吊重物时，若动滑轮重和摩擦不计，动滑轮被几股绳子吊起，所用的力就是物重的几分之一。

## Slide 16: 滑轮组的省力特点
三个钩码重1.5N
左图中，拉力为0.5N
右图中，拉力为0.75N

## Slide 17
F=G/n
（忽略动滑轮重、绳重和摩擦）
以上公式也适应于单独的动滑轮。
F= (G+G动)/n
(忽略绳重和摩擦，不忽略动滑轮重)
滑轮组

## Slide 18
h
s
n
S= h
滑轮组的费距离情况
s:绳子的自由端的移动距离；
h:重物上升的高度。

## Slide 19
1、利用如图所示的滑轮组匀速提升200 N的重物，动滑轮重为10 N(不计绳重与摩擦)，则拉力F的大小为( )
A．70 N
B．100 N
C．105 N
D．110 N
C

## Slide 20
2、向下拉绳将重物提升，画出图中滑轮组绕绳方法。

## Slide 21
3、如图所示，用滑轮组提升物体，已知物体重90 N，请画出绳子的最省力绕法，并在绳的末端标出力的大小。(不考虑动滑轮重、绳重及摩擦)

## Slide 22
4、小华一家去黄山旅游，在高速公路上车坏了，为了及时把车拖到应急车道，小华想出了一个好的办法，如图，他利用车上的绳子和滑轮，完成了这项工作，请你画出拉动汽车最省力的办法。

## Slide 23
反向动滑轮
反向动滑轮实质是一个费力杠杆。

## Slide 24
水平动滑轮

## Slide 25
水平滑轮组
F= f/n 其中f为物体受到的地面摩擦力
s拉=n×s物
其中s拉为绳子自由端移动的距离，s物为物体通过的距离

## Slide 26: 轮轴和斜面
杠杆、滑轮都是简单机械，它们还可以变形为轮轴。
科学世界
轮轴：由“轮”和“轴”组成的能绕轴心旋转，相当于以轴心为支点，半径为杆的杠杆。
井上的辘轳

## Slide 27: 轮轴的特点
从右边看过去，可画成下图:
动力臂大于阻力臂 —— 省力杠杆。
O
F2
L2
L1
F1

## Slide 28: 轮轴的特点
2. 汽车的方向盘
从上边看下去，也可画成下图:
动力臂大于阻力臂——省力杠杆。
F2
F1
O
L1
L2

## Slide 29: 几种轮轴
船舵
门的把手
螺丝刀
单车的踏板
水龙头
轮轴可以省力（动力在轮上），也可以费力（作用在轴上）
雨刮器

## Slide 30: 斜面
斜面也是一种省力机械（斜面越长越省力）

## Slide 31: 斜面的应用：盘山公路、螺丝钉的螺纹

## Slide 32
感
学习全力以赴，未来必不辜负
THASNKS
谢